## Slide 1: Interfaçage Numérique
Vision Industrielle
Julien VILLEMEJANE

## Slide 2: Vision Industrielle
Système basé sur un système imageant permettant d’automatiser les procédés d’inspection de produits
Contrôle Qualité / Tri d’objets
- Détecter des défauts ou irrégularités
- Vérifier l’uniformité de surface
- Compter ou/et trier des objets
Gain en efficacité et en répétabilité
- Inspection en temps réel et à vitesse élevée
- Opérations en continu
Prendre une décision
Machine Vision
Notes: La vision industrielle est une technologie qui permet a des machines d’analyser automatiquement
des scenes pour controler, guider ou inspecter des objets sur des processus de production. Elle repose sur
l’utilisation de cameras, d’optique, d’eclairages specifiques (ou contraints), de capteurs et d’algorithmes
de traitement d’image.

## Slide 3: Vision Industrielle
AOP
Camera
Optique
Eclairage
Capteur
Unité de traitement
Données
Prendre une décision
Être humain
Système
Eléments constitutifs

## Slide 4: Vision Industrielle
Modélisation de la chaine
Ro(λ,x,y)
Source
S(λ)
Objet
Rs(λ,x,y)
Scène
Image de l’objet
Caméra
Objectif
K(λ,x,y)
g(λ,x,y)
Basler Sensor / Mouser

## Slide 5: Objets / Sources
Eclairage / Colorimétrie

## Slide 6: Sources
TP Colorimétrie / Romaric Journet
Sources primaires
Sources secondaires
Produisent leur propre lumière
Caractérisées par leur spectre d’émission
Diffusent la lumière produite par une source primaire
Caractérisées par le spectre de l’illuminant et leur spectre en réflectance

## Slide 7: Sources
Source Effilux Ring RGB
Spectre d’émission
Réflectance

## Slide 8: Eclairage
Uniformité de l’éclairage

## Slide 9: Eclairage
Impact du type d’éclairage / Nature des objets
Directif
Diffus
Rasant
Coaxial
Retro
Cours Eclairage / Martin Dufour - Effilux
Transmission
Réflexion
Diffusion
Absorption

## Slide 10: Colorimétrie
Image prise par un capteur optique (sans balance des blancs)
Image vue par un humain (grâce à l’adaptation chromatique)
Cours Colorimétrie / Mathieu Hebert

## Slide 11: Colorimétrie
Cours Colorimétrie / Mathieu Hebert

## Slide 12: Colorimétrie
TP Colorimétrie / Romaric Journet
Diagramme de chromaticité CIE 1931 xy
Les coordonnées (x,y) définissent la couleur de la source échantillon

## Slide 13: Objectif optique
Créer une image exploitable

## Slide 14: Objectif optique
Cours optique instrumentale / Sébastien de Rossi
Créer une image

## Slide 15: Objectif optique
Cours optique instrumentale / Sébastien de Rossi
Créer une image

## Slide 16: Objectif optique
Cours optique instrumentale / Sébastien de Rossi
Créer une image

## Slide 17: Objectif optique
Cours optique instrumentale / Sébastien de Rossi
Créer une image
Image mire et profil

## Slide 18: Caméra numérique
Echantillonnage / Quantification Colorimétrie

## Slide 19: Caméra numérique
Taille d’un pixel de l’ordre de 2 à 10 um
Matrice de pixel
Système qui transforme un flux lumineux en un signal électrique mesurable
Camera
Camera
Flux lumineux
Signal électrique
e2v sensor EV76C560ACT
IDS UI-1240SE-C-HQ
Colonnes
Lignes

## Slide 20: Caméra numérique
Capteur
Flux Lumineux
Charges
Capacité
Tension
Colonnes
Lignes
ADC
Valeur numérique
integration
read
reset
Flux
Charges
temps
temps
Taille d’un pixel de l’ordre de 2 à 10 um
Matrice de pixel
Système qui transforme un flux lumineux en un signal électrique mesurable
Camera
Camera
Flux lumineux
Signal électrique

## Slide 21: Caméra numérique
Réponse spectrale
AOP
1
2
3
4
1
2
3
Colonnes
Lignes
4
5
6
e2v sensor EV76C560ACT
Matrice de Bayer

## Slide 22: Vision Industrielle
Résolution

## Slide 23: Vision Industrielle
Résolution

## Slide 24: Traitement d’image
Pré-traitement / Segmentation / Classification

## Slide 25: Traitement d’images
Image brute ‘RAW’ / Caméra
Bruitée
Mauvais contraste
Eclairage non uniforme
…
Image souhaitée / Contours bien définis
Zones homogènes
Transitions nettes
Objectif

## Slide 26: Traitement d’images
Image brute ‘RAW’ / Caméra
Bruitée
Mauvais contraste
Eclairage non uniforme
…
Image souhaitée / Contours bien définis
Zones homogènes
Transitions nettes

## Slide 27: Traitement d’images
Mauvais traitement

## Slide 28: Traitement d’images
Exemple industriel

## Slide 29: Traitement d’images
Acquisition
Pré-Traitement
Segmentation
Extraction d’informations
Classification
Décision
Filtrage / Réduction bruit
Amélioration contraste
Normalisation
Seuillage
Détection de contours
Sélection de régions d’intérêt
Formes géométriques
Analyse de textures
Zones uniformes
Détection d’objets
Reconnaissance
Classification
Tolérances, pièce valide/non valide, retour en temps réel…
Eclairage, caméra…
Objectif
Améliorer la clarté de l’image / réduire les informations indésirables
Faire ressortir les caractéristiques d’intérêt
Standardiser l’échelle ou l’intensité de l’image
Isoler les objets de la région d’intérêt (ROI)
Séparer les objets de l’arrière-plan
Identifier les limites et les contours
Se concentrer uniquement sur les parties pertinentes de l’image
Extraire des données (taille, forme, position…)
Reconnaitre des formes, des symboles ou des points d’intérêt
Identifier et nommer des objets
Vérifier si les données mesurées sont en accord avec un cahier des charges
Catégoriser des objets dans des groupes spécifiques
Notes: Isoler les objets de la région d’intérêt (ROI) / Séparer le produit de l’arrière-plan
Identifier les limites et les contours
Se concentrer uniquement sur les parties pertinentes de l’image

## Slide 30: Traitement d’images
Images numériques
Image continue
Image numérique
Représentation d’une image sous forme numérique
Pour être sauvegardée, traitée et affichée par des ordinateurs ou des systems numériques.
Image numérique : projection sur une matrice d’une image continue
8 x 8 grid
16 x 16 grid
32 x 32 grid

## Slide 31: Traitement d’images
Images numériques / Gris ou RGB
AOP
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
R
G
Gris
Colonnes
Lignes
Nb de pixels = h x v
Chaque pixel est converti sur n bits.
RGB : 3 canaux de 8 bits
R=200, G=100, G=50

## Slide 32: Traitement d’images
OpenCV
https://opencv.org
Open Source Computer Vision
Une bibliothèque de traitement d’images et de Machine learning
Développés sur de multiple environnement, comme Python, C++, Java, and MATLAB
Traitement d’images
Reconnaissance
Algorithmes Vidéo
Filtrage, detection de contours, transformations…
Détection d’objets dans des images et des vidéos
Suivi de mouvement, Reconstruction 3D…
Machine Learning
Classification d’images, Reconnaissance de formes
OpenCV 4.5.0 and higher versions are licensed under the Apache 2 License.
OpenCV 4.4.0 and lower versions, including OpenCV 3.x, OpenCV 2.x, and OpenCV 1.x, are licensed under the 3-clause BSD license.

## Slide 33: Traitement d’images
Filtrage par TF
Histogramme
Représentation graphique montrant la distribution des valeurs de niveaux de gris des pixels de l’image
Acquisition

## Slide 34: Traitement d’images
Amélioration de l’image
Pre Processing
Acquisition
+ 100
+ 100
+ 100
+ 100

## Slide 35: Traitement d’images
Amélioration de l’image
Pre Processing
Acquisition
x 1.5
x 1.5
x 1.5
x 1.5

## Slide 36: Traitement d’images
Filtrage / Convolution
Pre Processing
Acquisition
5
8
9
5
4
2
1
8
3
1
7
6
5
7
5
8
1
5
2
8
6
8
4
3
5
6
6
7
2
5
5
2
7
3
1
-1
0
1
-2
1
-2
0
-1
kernel
original image
filtered image
4
5
8
9
5
4
2
1
3
1
5
7
5
8
1
2
5
6
6
7
2
5
5
2
7
3
1
8
-1
x
5
7
0
x
6
-2
x
5
1
x
6
5
x
8
1
x
8
-2
x
4
0
x
3
-1
x
R = -8 + 0 – 12 + 5 + 30 + 8 – 16 + 0 – 3
R = 4

## Slide 37: Traitement d’images
Filtrage / Convolution
Pre Processing
Acquisition
1/9
1
16
26
26
16
26
16
26
16
41
4
7
4
4
7
4
4
7
4
1
4
7
4
1
1
Gaussian Kernel
(x 1/273)
Mean Kernel ( x 1/(N*M) )
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
Suppression de détails insignifiants

## Slide 38: Traitement d’images
Filtrage par TF
Pre Processing
Acquisition

## Slide 39: Traitement d’images
Erosion / Dilatation
Pre Processing
Acquisition
0
1
1
0
1
0
1
0
kernel
1
Pixels retirés
Pixels ajoutés
Dilatation
Étendre le premier plan en ajoutant des pixels le long des contours des objets
Erosion
Réduire le premier plan en retirant progressivement les pixels le long des contours des objets
Pixels originaux

## Slide 40: Traitement d’images
Erosion / Dilatation
Pre Processing
Acquisition
0
1
1
0
1
0
1
0
kernel
1
Dilatation
Étendre le premier plan en ajoutant des pixels le long des contours des objets
Erosion
Réduire le premier plan en retirant progressivement les pixels le long des contours des objets

## Slide 41: Traitement d’images
Ouverture / Fermeture
Pre Processing
Acquisition
0
1
1
0
1
0
1
0
kernel
1
Fermeture
Dilatation puis Erosion
Remplit des petites zones
Ouverture
Erosion puis Dilatation
Retire des petits objets
Original pixels
Removed pixels
Added pixels

## Slide 42: Traitement d’images
Ouverture / Fermeture
Pre Processing
Acquisition
0
1
1
0
1
0
1
0
kernel
1
Fermeture
Dilatation puis Erosion
Remplit des petites zones
Ouverture
Erosion puis Dilatation
Retire des petits objets

## Slide 43: Traitement d’images
Ouverture / Fermeture
Pre Processing
Acquisition
0
1
1
0
1
0
1
0
kernel
1
Fermeture
Dilatation puis Erosion
Remplit des petites zones
Ouverture
Erosion puis Dilatation
Retire des petits objets

## Slide 44: Traitement d’images
Gradient
Pre Processing
Acquisition
0
1
1
0
1
0
1
0
kernel
1
Gradient
Difference entre une dilatation et une érosion
Classification des pixels : scène (background) ou objets (foreground) ?
Segmentation

## Slide 45: Traitement d’images
Opérateur de Sobel
Pre Processing
Acquisition
Segmentation
-1
0
-2
1
2
-1
0
1
kernel
0

## Slide 46: Traitement d’images
Méthode de Watershed
Pre Processing
Acquisition
Segmentation
Extraction d’informations
Classification

## Slide 47: Traitement d’images
Méthode de Watershed
Pre Processing
Acquisition
Segmentation
Extraction d’informations
Classification