## Slide 1: Interfaçage Numérique
Vision Industrielle
Julien VILLEMEJANE

## Slide 2: Vision Industrielle
Système basé sur un système imageant permettant d’automatiser les procédés d’inspection de produits
Contrôle Qualité / Tri d’objets
- Détecter des défauts ou irrégularités
- Vérifier l’uniformité de surface
- Compter ou/et trier des objets
Gain en efficacité et en répétabilité
- Inspection en temps réel et à vitesse élevée
- Opérations en continu
Prendre une décision
Machine Vision
Notes: La vision industrielle est une technologie qui permet a des machines d’analyser automatiquement
des scenes pour controler, guider ou inspecter des objets sur des processus de production. Elle repose sur
l’utilisation de cameras, d’optique, d’eclairages specifiques (ou contraints), de capteurs et d’algorithmes
de traitement d’image.

## Slide 3: Vision Industrielle
AOP
Camera
Optique
Eclairage
Capteur
Unité de traitement
Données
Prendre une décision
Être humain
Système
Eléments constitutifs

## Slide 4: Vision Industrielle
Modélisation de la chaine
Ro(λ,x,y)
Source
S(λ)
Objet
Rs(λ,x,y)
Scène
Image de l’objet
Caméra
Objectif
K(λ,x,y)
g(λ,x,y)
Basler Sensor / Mouser

## Slide 5: Objets / Sources
Eclairage / Colorimétrie

## Slide 6: Sources
TP Colorimétrie / Romaric Journet
Sources primaires
Sources secondaires
Produisent leur propre lumière
Caractérisées par leur spectre d’émission
Diffusent la lumière produite par une source primaire
Caractérisées par le spectre de l’illuminant et leur spectre en réflectance

## Slide 7: Sources
Source Effilux Ring RGB
Spectre d’émission
Réflectance

## Slide 8: Eclairage
Uniformité de l’éclairage

## Slide 9: Eclairage
Impact du type d’éclairage / Nature des objets
Directif
Diffus
Rasant
Coaxial
Retro
Cours Eclairage / Martin Dufour - Effilux
Transmission
Réflexion
Diffusion
Absorption

## Slide 10: Colorimétrie
Image prise par un capteur optique (sans balance des blancs)
Image vue par un humain (grâce à l’adaptation chromatique)
Cours Colorimétrie / Mathieu Hebert

## Slide 11: Colorimétrie
Cours Colorimétrie / Mathieu Hebert

## Slide 12: Colorimétrie
TP Colorimétrie / Romaric Journet
Diagramme de chromaticité CIE 1931 xy
Les coordonnées (x,y) définissent la couleur de la source échantillon

## Slide 13: Objectif optique
Créer une image exploitable

## Slide 14: Objectif optique
Cours optique instrumentale / Sébastien de Rossi
Créer une image

## Slide 15: Objectif optique
Cours optique instrumentale / Sébastien de Rossi
Créer une image

## Slide 16: Objectif optique
Cours optique instrumentale / Sébastien de Rossi
Créer une image

## Slide 17: Objectif optique
Cours optique instrumentale / Sébastien de Rossi
Créer une image

## Slide 18: Caméra numérique
Echantillonnage / Quantification Colorimétrie

## Slide 19: Caméra numérique
Taille d’un pixel de l’ordre de 2 à 10 um
Matrice de pixel
Système qui transforme un flux lumineux en un signal électrique mesurable
Camera
Camera
Flux lumineux
Signal électrique
e2v sensor EV76C560ACT
IDS UI-1240SE-C-HQ
Colonnes
Lignes

## Slide 20: Caméra numérique
Capteur
Flux Lumineux
Charges
Capacité
Tension
Colonnes
Lignes
ADC
Valeur numérique
integration
read
reset
Flux
Charges
temps
temps
Taille d’un pixel de l’ordre de 2 à 10 um
Matrice de pixel
Système qui transforme un flux lumineux en un signal électrique mesurable
Camera
Camera
Flux lumineux
Signal électrique

## Slide 21: Caméra numérique
Réponse spectrale
AOP
1
2
3
4
1
2
3
Colonnes
Lignes
4
5
6
e2v sensor EV76C560ACT
Matrice de Bayer

## Slide 22: Vision Industrielle

## Slide 23: Traitement d’image
Pré-traitement / Segmentation / Classification

## Slide 24: Traitement d’images